## Slide 1: EyeTrash (Trashbin with Image Processing)

## Slide 2: Anggota Kelompok
Anandwi Ghurran Muhajjalin Arreto (1706985911)
Bayu Satria Persada (1706985924)
Gita Ayu Salsabila (1706040204)
Hansaka Wijaya (1706985962)

## Slide 3
Perilaku Masyarakat Indonesia
terhadap Sampah
9%
19%
72%
Tidak
Memilah
Sesekali
Memilah
Memilah
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018
Notes: No slide master

## Slide 4: Use Case

## Slide 5: Activity Diagram

## Slide 6: Sequential Diagram

## Slide 7
1
Sampah masuk
Deteksi sensor proximity
Gambar sampah diambil dan dikirim ke server cloud
Tempat sampah tertutup dan LED merah aktif
Gambar diproses menggunakan image processing
CARA KERJA
2
3
4
5

## Slide 8
6
Hasil deteksi dikirim kembali ke microcontroller di tempat sampah
Sampah digerakkan ke wadah sesuai dengan kategorinya
Berat dari sampah masuk dideteksi oleh sensor load cell
Penampang penyangga sampah kembali ke posisi semula
Data berat sampah dari masing-masing wadah dikirim ke dashboard
CARA KERJA
7
8
9
10

## Slide 9: IoT yang Digunakan
ESP32 (menggerakkan servo, mengirim data tentang berat sampah untuk masing-masing kategorinya menggunakan WiFi)
ESP32-CAM (mengirim data berupa gambar sampah melalui WiFi untuk diproses)

## Slide 10: Sensor Sensor Load Cell 50 Kg Proximity Sensor
Sensor Berat Load Cell 50 Kg digunakan untuk menghitung berat sampah yang terkumpul pada kedua wadah sampah
Proximity sensor digunakan untuk mendeteksi sampah keberadaan sampah

## Slide 11: Aktuator Aktuator Mini Servo High Torsion Servo
Mini Servo digunakan untuk mengunci tempat sampah ketika memproses sampah yang telah masuk
High Torsion digunakan untuk menaruh sampah berdasarkan jenis yang telah ditentukan oleh AWS

## Slide 12: Penempatan Proyek
Lobby K
Lobby S
Engineering Centre
Lab. Digital

## Slide 13: Data yang diambil
Gambar sampah yang dimasukkan
Berat sampah organik dan anorganik (Kg)
Jumlah sampah organik dan anorganik

## Slide 14: Dataset yang digunakan untuk pembuatan model Image Classification
25.095 data berupa
file gambar sampah organik dan sampah anorganik
Train 22564 gambar (85%)
dan
Test 2513 gambar (15%)
https://www.kaggle.com/techsash/waste-classification-data

## Slide 15: Tools
Microsoft Teams
Trello
Lucid Chart
Google Colab
Tinker Cad
Arduino IDE
AWS (IoT Core, Lambda, S3, EC2)
Visual Studio Code
Bootstrap 4
Admin LTE

## Slide 16: Google Colab

## Slide 17: IoT Core

## Slide 18: AWS

## Slide 19: Desain Mekanik https://www.tinkercad.com/things/lHkvU61gWzE-fantastic-fulffy-allis/edit?sharecode=hc6u7FMUxE8gJ4Fh2OX7FFVBQyo_cMR6g4IHIK0_7s8=

## Slide 20: Cost
Nama Barang | Harga | Referensi
ESP32 | Rp85.000,00 | https://tokopedia.link/aUcNA4Vxi0
ESP32-CAM | Rp. 133.000,00 | https://tokopedia.link/uSH9Etbhk0
Sensor Berat Load Cell | Rp17.500,00 | https://tokopedia.link/Vbc1VD6xi0
High Torsion Servo | Rp52.800,00 | https://tokopedia.link/Hr2ZlMoyi0